## Slide 1
Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Als Verviel-fältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisierung und Speicherung auf Datenträger.
Position
System ETRS89_UTM32-h
Punktliste Geodätische Grundnetzpunkte
Erläuterungen
Spalte 1 Punktkennung
Spalte 2 Punktvermarkung
Spalte 3 Ostwert in [m]
Spalte 4 Nordwert in [m]
Spalte 5 Ellipsoidische Höhe in [m]
Spalte 6 Höhe in [m]
Spalte 7 Pfeilerhöhe in [m]
Spalte 8 Schwere in [m*s^-2]
Spalte 9 Vertikaler Schweregradient in [10^-8 m*s^-2*m^-1]
Spalte 10 Bemerkungen (falls vorhanden)
Höhe
System DE_DHHN2016_NH
Schwere
System DHSN2016
Auszug aus dem amtlichen Festpunktinformationssystem
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Württemberg
Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart, (0711)95980-0
Erstellt am 01.12.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 |  |  |  |  |  | 
6716 043 | 2131 | 32 462828,316 | 54 55192,915 | 152,150 | 104,671 | 0,900 | 9,81456347
-307,1 | - Stützpunkt für Transformation |  |  |  |  |  | 
6716 197 | 1240 | 32 462365,512 | 54 56370,758 | 150,808 | 103,260 |  | 9,81752889
 | - Stützpunkt für Transformation |  |  |  |  |  | 
 | - Aufstellhöhe für Niv.-Latte max. 2m |  |  |  |  |  | 
6817 092 | 2131 | 32 552373,550 | 54 39535,716 | 157,413 | 109,151 | 0,900 | 9,81318997
-308,7 | - Stützpunkt für Transformation |  |  |  |  |  | 
Seite 1 von 1
Notes: Datum geändert
Schweregradient in Spalte 9 eingefügt, daher Bemerkungen Spalte 10